Microchip (PIC16 / PIC18 / PIC24)

- Каква е архитектурата на PIC16/18?

  - Харвартска архитектура за PIC16 и PIC18

- Има ли хардуерен приоритет на прекъсване при PIC16/18?

  - Не – PIC16

  - Да – PIC18

- При прекъсване на PIC16/18 кои регистър се съхранява в стека?

  - STATUS, WREG, BSR – PIC18

  - STATUS, WREG – PIC16

- Колко нива има стека на PIC16/18?

  - 8 нива (13-bit) - PIC16

  - 31 нива (21-bit) - PIC18

- Какво представлява Access Bank на PIC18?

  - За да се осигури обръщение към най-често използваните регистри (SFR и GPR) в един цикъл независимо от текущта стойност на BSR, се реализира Access Bank. Тя обхваща младшите 128 байта в банка 0 и старшите 128 байта в банка 15. Един бит определя дали операцията ще се изпълнява от банката, зададена от регистъра BSR или в Access Bank.

- Колко регистъра за непряка адресация има при PIC18?

  - PIC18 има 3 регистъра за непряка адресация (FSR0, FSR1, FSR2).

- Колко вектора на прекъсване има при PIC16/18?

  - Има 2 вектора на прекъсване ( Високо приоритетен 0008h и Ниско приоритетен 0018h) – PIC18

  - Има 1 вектор на прекъсване (0004h) – PIC16

- Микроконтролерите PIC18 без промяна на Page Select регистъра могат да аресират до:

  - 256 байта

- Каква е разликата м/у работните регистри WREG при PIC16 и PIC18?

-

- Програмната памет FLASH за PIC18 е достъпна за четене/запис и изтриване. Операцията запис се изпълнява по блокове. Колко байта е минималния блок за запис?

  - Минималния блок за запис е 8 байта

- Колко битови са магистралите на PIC18?

  - PIC18 използва  16-битова магистрала за инструкции и 8-битова магистрала за данни.

- Към всеки I/O на PIC18 има 3 регистъра TRIS, PORT, LAT. Какво е предназначението им?

  - TRIS регистъра контролира посоката на данните на портовете. (TRISx , за x = A, B, C, D, E)

  - При запис в даден PORTх регистър, данните се извеждат на изводите на съответния порт на микроконтролера.

  - LAT регистъра се използва за съхраняване на данните, които ще се извеждат на входно-изходните портове.

- Колко вида адресации имат PIC16/18?

  - Два вида (Пряка и Непряка адресация)

- SPI на PIC16 e?

  - Позволява едновременно да се изпращат и приемат 8-bits данни.

- Колко бита са магистралите за инструкции и данни на PIC16?

  - PIC16 използва  14-битова магистрала за инструкции и 8-битова магистрала за данни.

- PIC16/18 има ли асемблерска инструкция която да се изпълнява повече от 1 път?

  - Да, има 9 интрукции. (MOVFF, BRA, CALL, GOTO, RCALL, RETFIE, RETLW, RETURN, LFSR) – PIC18

  - Да, има 5 инструкции. (RETURN, GOTO, CALL RETLW, RETFIE) – PIC16

PIC16/PIC18 допълнителни данни

- Брой инструкции:

  - 75 инструкции – PIC18

  - 35 инструкции – PIC16

- Максимална тактова честота и време за изпълнение на една инструкция:

  - 40MHz, 100ns – PIC18

  - 20MHz, 200ns – PIC16

- За PIC18 има 8 битов хардуерен умножител.

- Брой източници на прекъсване:

  - 17 източника на прекъсване – PIC18

  - 4 източника на прекъсване – PIC16

- Какво е ADC на PIC16/PIC18

  - 10-битово, 5 или 8 канално според корпуса – PIC16/PIC18

Texas Instruments (MSP430 / TMS320)

- Колко битов е MSP430?

  - MSP430 е 16-битов

- Режими на адресация при MSP430.

  - Съществуват 7 режима на адресация на операндите източник и 4 адресации на операнда приемник.

    - За източник:

      - Регистрова адресация

      - Индексна адресация

      - Символна адресация

      - Абсолютна адресация

      - Индиректна адресация

      - Индиректна автоинкрементираща адресация

      - Непосредствена адресация

    - За приемник:

      - Регистрова адресация

      - Индексна адресация

      - Символна адресация

      - Абсолютна адресация

- Формати на инструкциите при MSP430.

  - Съществуват 3 формата на инструкциите.

    - Инструкции с 2 операнда

    - Инструкции с 1 операнд

    - Инструкции за преход

- Каква е архитектурата на MSP430?

  - фон Нойманова архитектура

- Колко регистъра има CPU на MSP430?

  - CPU има шестнадесет 16-разрядни регистъра (R0-R15). Регистри от R0 до R3 имат специални функции, а регистри от R4 до R15 са с общо предназначение.

R0 – регистър PC (програмен брояч)

R1 – регистър SP (стеков указател)

R2 – регистър SR (регистър на състоянията)

R3 – регистър CG2 (генератор на константи)

- Колко е броя на инструкциите поддържани от асемблер на MSP430?

  - 27 вградени инструкции и 24 емулирани инструкции.

- Таймерна система на MSP430.

  - Съдържа два 16-битови таймера (Timer_A, Timer_B, Watchdog Timer), които се основават на работата на 16-битови броячи.

  - Таймерите Timer_A и Timer_B имат 4 режима на работа (stop, up, continuous, up/down).

- При MSP430 флага TACCR0 CCIFG има най-висок приоритет на прекъсването. Той автоматично се нулира при обслужване на прекъсването.

- За определяне режима на работа на един пин от даден порт се използват регистри PxDIR, PxSEL, PxIN и PxOUT. Какво е предназначението на всеки един от тях?

  - PxDIR – Port Px direction

  - PxSEL – Port Px selection

  - PxIN – Port Px input

  - PxOUT – Port Px output

- За да конфигурирате I/O от Port2 да генерира заявка за прекъсване при преход от високо към ниско ниво е необходимо да се конфигурират битове от следните регистри:

  - 1 в P2DIR, P2IES, P2IE

- За да установите Таймер А в режим да брой повторяемо от 0x0000 до 0xFFFF кой режим трябва да изберете?

  - Continuous режим

- Колко битов е TMS320?

  - TMS320 e 32-битов

- Каква е архитектурата на DSC F28335?

  - Модифицирана харвардска архитектура

- Колко битов е Fixed-point Math Unit на DSC F28335?

  - 32-битов

- Колко вектора на прекъсване поддържа TMS320?

  - TMS320 поддържа 16 вектора на прекъсване (2 са немаскируеми, останалите са маскируеми).

- До колко различни функции може да изпълнява един извод на DSC F28335?

  - Един извод може да се изпълнява до 4 различни функции.

- Избройте режимите в който може да работи всеки enhanced Pulse Width Modulation (ePWM) таймер.

  - Има 3 режима на работа:

    - броене от 0 до зададен праг – броене нагоре - up;

    - обратно броене от зададен праг до 0 – броене надолу - down;

    - броене от 0 до зададен праг и обратно - броене нагоре надолу – up - down.

- Колко DMA канала има TMS320?

  - TMS320 има 6 канален DMA.

- Колко режима на адресация съществуват в DMA на TMS320?

  - Два режимна на адресация (директен и индиректен режим на адресация).

- Колко битови са магистралите в TMS320?

  - 22-битова адресна магистрала и 32-битова даннова магистрала.

- Какво представлява режима Input Qualification за I/O портовете на TMS320?

  - За филтриране нежелани проблеми с шума.

- Колко битов е Floating-point Math Unit на DSC F28335?

  - 32-битов

- Колко са режимите на ниска консумация при MSP430?

  - 6 режима на ниска консумация.

MSP430/TMS320 допълнителни данни

- Какво ADC имат контролерите MSP430 и TMS320?

  - 12-битово ADC, 16 канално (14 външни + 2 вътрешни) – MSP430

  - 12-битово, 16 канално ADC – TMS320