## Slide 1: Работа със сателитни навигационни системи
Д. Илиев
София, 2022

## Slide 2: Съдържание
Принцип на спътниковата навигация
Глобални навигационни спътникови системи (GNSS)
Координатни системи
Отрядни устройства
Работа с отрядните устройства
  Създаване и Употреба на Точки (Waypoints)
  Създаване на Следи (Tracks)

## Slide 3: Принцип на спътниковата навигация

## Slide 4: Глобални навигационни спътникови системи (GNSS)
GPS – САЩ
GLONASS – Русия
Galileo – ЕС
BeiDou – Китай

## Slide 5: Сателитни Системи за диференциална корекция (SBAS)
WAAS– САЩ
SDCM – Русия
EGNOS – ЕС
BDSBAS – Китай
QZSS – Япония
GAGAN – Индия
…

## Slide 6
System | Signal | Frequency (MHz)
GPS | L1 C/A | 1575.42
 | L1C | 1575.42
 | L2 C | 1227.6
 | L2 P | 1227.6
 | L5 | 1176.45
GLONASS | L1 C/A | 1598.0625-1609.3125
 | L2 C | 1242.9375-1251.6875
 | L2 P | 1242.9375-1251.6875
 | L3 OC | 1202.025
Galileo | E1 | 1575.42
 | E5a | 1176.45
 | E5b | 1207.14
 | E5 AltBOC | 1191.795
 | E6 | 1278.75
BeiDou | B1l | 1561.098
 | B2l | 1207.14
 | B3l | 1268.52
 | B1C | 1575.42
 | B2a | 1176.45
 | B2b | 1207.14

## Slide 7: Координатни системи
Geographic coordinate system (GCS)
  Decimal degrees (DD)
  Degrees Minutes
  Degrees, minutes, seconds (DMS)
Universal Transverse Mercator (UTM)
  Universal polar stereographic (UPS)
  Military Grid Reference System (MGRS)
World Geographic Reference System (GEOREF) - PJJN19784041
What3words - ///boating.bigger.handbag
Plus Code Extended - 8GJ5M8FH+CWF4623
…

## Slide 8: Географска Координатна система (GCS)

## Slide 9: Географска Координатна система (GCS)
градуси и десетични части от градуса: N 42.673551° E 23.329797°
градуси, минути и десетични части от минутата: N 42° 40.41306’ E 23° 19.78782'
градуси, минути, секунди и десетични части от секундата: N 42° 40' 24.7836" E 23° 19' 47.2692''

## Slide 10: Универсална напречна Меркаторова координатна система(UTM)

## Slide 11: Универсална напречна Меркаторова координатна система(UTM)
34T 690904mE 4727195mN

## Slide 12: Универсална напречна Меркаторова координатна система(UTM)
Universal polar stereographic (UPS)
Military Grid Reference System (MGRS) 34TFN9090427195

## Slide 13: Отрядни устройства
Garmin GPSMAP64s
Garmin GPSMAP60CSx

## Slide 14: Създаване и Употреба на Точки (Waypoints)
Точки могат да се създават по три начина:
да натиснете MARK докато сте на дадено място,
да създадете точка по Картата (60CSx), или
да въведете ръчно координати за точка (чрез MRAK и редакция).

## Slide 15: Редактиране на Точки (Waypoints) с 64s
За да редактирате точка:
1. От главното меню, изберете диспечер на точки (Waypoint Manager).
2. Маркирайте изберете точка за редакция от списъка и натиснете ENTER за да отворите страницата.

## Slide 16: Редактиране на Точки (Waypoints) с 60CSx
За да редактирате точка при 60CSx:
1. Натиснете FIND за да отворите Менюто Find.
2. Маркирайте иконата Waypoints, и натиснете ENTER за да отворите страницата Waypoints.

## Slide 17: Създаване на Следи (Tracks)
Свойството Tracks създава електронна следа точки върху картата докато се
движите.
За да запишете трак логът е необходимо да се разреши и настрои записът на следите:

## Slide 18: Настройване на Следи (Tracks) при 64s

## Slide 19: Запис на Следи (Tracks) при 64s

## Slide 20: Създаване на Следи (Tracks) при 60CSx

## Slide 21: Полезни връзки
Презентация и материали по темата
Earth Point
Latitude and Longitude Finder